## Slide 1
第八课 齿轮传动的秘密

## Slide 2
本次课内容
2 学会烤肉架完整模型搭建
1 理解齿轮的啮合方式与传动方向
4 巩固烤肉架模型搭建
3 了解齿轮传动速度变化与特点

## Slide 3
说一说
齿轮啮合是指齿轮之间的传动关系，
我们常见齿轮的啮合方式如图，平行啮合。
齿轮的啮合方式
平行啮合
两齿轮在同一平面内
除平行啮合之外，齿轮间以垂直方式进行传动，叫作垂直啮合。
垂直啮合
两齿轮不在同一平面内

## Slide 4
知识拓展
什么是垂直
垂直是指一条线与另一条线相交并成直角，这两条直线互相垂直。

## Slide 5
在齿轮平行传动中，有时候会出现多个齿轮传动，
那么它们的旋转方向是如何的呢？
想一想

## Slide 6
记一记
①
②
③
④
齿轮的传动方向
仔细观察下面齿轮，哪些齿轮传动方向相同？
总结：
1.相邻的两个齿轮传动方向相反。
例如：1和2、2和3、3和4。
2.相隔的两个齿轮传动方向相同。
例如：1和3、2和4。
比喻：我们张嘴闭嘴的时候，
上下两排牙齿是相邻关系，方向始终是相反的。

## Slide 7
知识拓展
齿轮垂直啮合，
由于两个齿轮不在同一平面，所以，不讨论齿轮传动方向。
蜗轮
蜗杆
左图齿轮组，外形像一只蜗牛，
叫蜗轮蜗杆结构。
蜗轮蜗杆属于垂直传动，
所以，不讨论蜗轮与蜗杆的旋转方向。
蜗轮蜗杆的特点：
蜗杆只能带动蜗轮，蜗轮带动不了蜗杆。
这是它的本身结构所决定的。
思考：根据蜗轮蜗杆特点，哪一个齿轮为主动轮？

## Slide 8
搭一搭
我们已经学习了齿轮传动的特点，
为我们的烤肉架搭建旋转装置吧！
小组合作，安装更多齿轮传动吧

## Slide 9
闯一闯
1. 关于蜗轮蜗杆说法正确的是（ ）
B 一般蜗轮作主动件
A 一般蜗杆作主动件
C 蜗轮可以带动蜗杆
D 蜗杆不能带动蜗轮
解析：蜗杆可以带动蜗轮，但是，蜗轮无法带动蜗杆。
所以，蜗杆为主动件（主动轮），
蜗轮为从动件（从动轮）。
A

## Slide 10
闯一闯
2. 齿轮常见的啮合方式（ ）
多选题
A 垂直啮合
B 水平啮合
C 直角啮合
D 平行啮合
解析：常见的齿轮啮合方式有两种，平行啮合与垂直啮合。
平行与垂直形容两者的位置关系，需要记住专业称呼。
AD

## Slide 11
闯一闯
3. 齿轮传动特点：
相邻的两个齿轮传动方向相反，相隔的两个齿轮传动方向相同
对（ ）
错（ ）
√
解析：正确！大声的背诵一遍吧！

## Slide 12
躲避陷阱
1.齿轮垂直啮合，由于两个齿轮不在同一平面，
所以，无法讨论两个齿轮的传动方向。
2. 蜗轮蜗杆只能由蜗杆带动蜗轮，不能由蜗轮带动蜗杆。
这是蜗轮蜗杆本身的特点。（蜗轮旋转力的方向是直线，
无法使蜗杆转动）

## Slide 13
温故知新
1. 齿轮的啮合方式主要分（ ）和（ ）
2. 相邻的两个齿轮传动方向（ ）
相隔的两个齿轮传动方向（ ）
平行啮合
垂直啮合
相同
相反

## Slide 14
想一想
我们已经学习了齿轮间传动方向的特点，
想一想，齿轮传动速度是如何变化的呢？
准备一个大齿轮与一个小齿轮，
第一次，使用大齿轮带动小齿轮，
观察小齿轮速度变化。
第二次，使用小齿轮带动大齿轮，
观察大齿轮速度变化。

## Slide 15
试一试
搭建下面的作品，进行实验！

## Slide 16
试一试
实验一：
转动大齿轮，观察小齿轮转速变化。
实验二：
转动小齿轮，观察大齿轮转速变化。
结论：大齿轮带动小齿轮，小齿轮速度变快。
大齿轮带动小齿轮是加速系统。
结论：小齿轮带动大齿轮，大齿轮速度变慢。
小齿轮带动大齿轮是减速系统。
加速系统与减速系统

## Slide 17
如何更容易记住齿轮的加速系统与减速系统呢？
我们把大齿轮比作大人，小齿轮比作小孩。
大人背着小孩走的更快一些，所以是，加速。
小孩背着大人走的很慢，所以是，减速。

## Slide 18
齿轮传动的特点
记一记
优点：
传动平稳、传动精确、效率高、寿命长。
缺点：
重量大、噪音大、传动距离小、需要经常润滑。

## Slide 19
闯一闯
1. 对于该图说法不正确的是（ ）
A 这是齿轮平行啮合
B 这是齿轮垂直啮合
C 大齿轮是主动轮时，该齿轮组起加速作用
D 小齿轮为主动轮时，该齿轮组起减速作用
解析：该齿轮组为平行传动；大齿轮带动小齿轮为加速系统；
小齿轮带动大齿轮为减速系统。
B

## Slide 20
闯一闯
2. 下列属于齿轮传动的优点是（ ）
A 齿轮传动噪音很小
B 适合远距离传动
C 传动时，所有齿轮传动方向相同
D 齿轮传动精确，传动效率高
解析：A齿轮噪音大；B不适合远距离传动；
C相邻齿轮传动方向相反，相隔齿轮传动方向相同。
D正确。
D

## Slide 21
闯一闯
3. 大小两个齿轮平行啮合，下列正确的是（ ）
A 大齿轮转速慢
B 小齿轮转速慢
C 两齿轮转速一样
D 两齿轮的齿的形状和大小可以不同
解析：大齿轮带动小齿轮，是加速系统，
小齿轮转的速度更快。
两齿轮啮合要求齿的形状大小要相同，才可以更好啮合传动。
A

## Slide 22
躲避陷阱
当出现三个，或以上齿轮组的时候，我们判断是加速系统，还是减速系统，
只需要判断首尾两个齿轮即可。如图，1、2、3、4号齿轮，2号3号齿轮是惰轮，
不改变齿轮的传动速度。1号齿轮为小齿轮，4号齿轮为大齿轮。
1
2
3
4
该齿轮系统为减速系统。

## Slide 23
温故知新
1.大齿轮带动小齿轮是（ ）
2.小齿轮带动大齿轮是（ ）
3.齿轮传动的优点
4.齿轮传动的缺点
加速系统
减速系统
传动平稳、传动精确、效率高、寿命长。
重量大、噪音大、
传动距离小、需经常润滑。