## Slide 1
APM ROBOTICS SYSTEM
APM 系列课程体系 AI × Robotics × Engineering
悬崖勒马 —— 边缘检测与紧急制动

## Slide 2
01
情景导入
02
学习新知
CONTENTS
课程目录
03
编程设计
04
总结分享

## Slide 3
项目目标
① 掌握边缘识别方法（反射值突变）
② 理解条件判断在安全控制中的应用
③ 能编写紧急停止与避险程序

## Slide 4
情景导入

## Slide 5
情景导入
什么是" 悬崖勒马 " ？
悬崖勒马比喻到了危险的边缘及时清醒回头。出自清·纪昀《阅微草堂笔记》：“此书生悬崖勒马,可谓大智矣。”

## Slide 6
情景导入
机器人" 悬崖勒马 "

## Slide 7
学习新知

## Slide 8
学习新知
边缘的反射值为什么会突变？
90
10
（白色桌面）

## Slide 9
学习新知
边缘的反射值为什么会突变？
40

## Slide 10
程序设计

## Slide 11
程序设计
第一步：单传感器检测
无限循环 → 机器人前进 → 如果通道3数值 < 40 → 立即停止
（只用中间的通道3检测边缘，最基础的版本）
① 无限循环
程序一直运行
不断检测传感器
② 机器人前进
控制小车 行进速度50
转向速度0，一直往前走
③ 检测到边缘就停止
如果 通道3 < 40控制小车 速度0，停止！

## Slide 12
程序设计
第一步：单传感器检测

## Slide 13
程序设计
逻辑运算 " 或"：一个满足就触发
条件A 或 条件B → 只要 A、B 中有一个为真，整体就为真
就像生活中：下雨 或 下雪 → 只要下了其中一种，就带伞！

## Slide 14
程序设计
逻辑运算 " 或"：一个满足就触发
"或"的真值表
条件A 条件B A 或 B
假 假 假（都没检测到，不停止）
真 假 真（A检测到，停止！）
假 真 真（B检测到，停止！）
真 真 真（都检测到，停止！）
在悬崖勒马中的应用
通道1检测到边缘
或
通道3检测到边缘
或
通道5检测到边缘
→ 只要有一个检测到，就立即停止！
左、中、右全覆盖，大大增加成功率

## Slide 15
程序设计
完整程序：多传感器联合判断
40
40
40

## Slide 16
程序设计
为什么选择通道 1、3、5？
只用通道3（中间）
通道3
检测范围只有中间一小块
机器人偏左或偏右驶向边缘时
可能检测不到，会掉下去！
用通道1、3、5（左中右）
通道1
通道3
通道5
左、中、右全覆盖！
不管从哪个角度驶向边缘
都有传感器能检测到，安全！

## Slide 17
程序设计
多传感器冗余设计 = 安全编程思维
用多个传感器做同一件事，一个传感器没检测到或出故障，其他传感器还能继续工作。
就像飞机有多个发动机、汽车有多个刹车系统一样，冗余设计是保障安全的重要方法！
为什么选择通道 1、3、5？

## Slide 18
程序设计
调试技巧与注意事项
阈值要实际测试
40只是参考值
先用终端输出程序
测量桌面和边缘的实际数值
取中间值作为判断阈值
不同桌面材质数值不同
先低速再加速
第一次测试速度设为30
确认能安全停止后
再逐步提高到50、80
速度越快，停止距离越长
要预留足够的停止距离
测试步骤要安全
第一步：平地测试程序
用手遮挡传感器看是否停止
第二步：低平台边缘测试
有人在旁边保护
第三步：确认安全后正式测试

## Slide 19
程序设计
常见问题排查
停得太早（还没到边缘就停）→ 阈值设太低了，把1000调大一些
停得太晚（到边缘还不停）→ 阈值设太高了，把1000调小一些，或降低速度
完全不停 → 检查程序是否在无限循环里，传感器是否正常工作，通道号是否正确
调试技巧与注意事项

## Slide 20
学习新知
上传程序
多功能Type-C接口
充电\下载程序
保存程序
到机器人
在线运行
程序
1. 连接APMmini智能编程机器人，点击上传，将程序上传至机器人主控器。需要重启才能离线运行程序文件。
2. 点击【运行】在线运行程序；数据线需要连接机器人与电脑。
⚠如果修改程序请先关闭机器人和断开数据线连接，重新连线后再重启开关连接电脑，程序就可以下载运行。

## Slide 21
总结分享

## Slide 22
总结分享
本课小结
边缘检测原理
桌面上：反射值高
边缘处：红外线射向空中
没有反射，数值骤降
反射值 < 1000 = 到边缘了
和黑线识别原理相同
逻辑运算"或"
多个条件只要一个满足
整体就为真
通道1 或 通道3 或 通道5
任意一个检测到边缘
就触发停止
安全编程思维
多传感器冗余设计
左中右全覆盖
一个失效其他还能工作
先低速测试，有人保护
安全永远是第一位！
分享与讨论
你的机器人能在悬崖边安全停下吗？调试时遇到了什么问题？怎么解决的？
除了防止坠落，多传感器联合判断还能用在哪些安全场景中？

## Slide 23
总结分享
课后拓展任务

## Slide 24
同学们 再见！